## Slide 1: ESP8266
Uma Introdução ao IoT

## Slide 2
Espressif Systems
Modem WiFi
Consumo, dimensões
Facilidade na programação
O ESP8266

## Slide 3
O ESP8266
NodeMCU v3
ESP-12

## Slide 4
O ESP8266
SPIFFS
DEEP-SLEEP
PWM
ADC
2 UART

## Slide 5
O que é?
Linguagens?
Firmware

## Slide 6
Conversores USB → UART
Modo de boot
Upload de firmware
Modo | GPIO0 | GPIO2
UART | LOW | HIGH
Flash | HIGH | HIGH

## Slide 7
 | ESP-12E | Atmega 328p (Arduino Uno)
CPU | 32-Bits | 8-Bits
Velocidade CPU | 80 ~ 160MHz | 16~20MHz
Faixa de operação | 2.5 ~ 3.6V | 1.8 ~ 5.5V
Memória Flash | 4mb (1~3mb para SPIFFS) | 32kb
Pinos (GPIOS) | 18 (17 digitais + 1 analógico) | 20 (14 digitais + 6 analógicos)
Preço | $8,79 | $9,99
ESP8266 x Arduino

## Slide 8
Controle de dispositivos por WiFi
Servidor Web
Acesso a banco de dados remoto
Qualquer função desempenhada por MCU
Aplicações

## Slide 9
Relógio NTP
Web server simples
Controle de ponto com RFID
Mãos à obra...